临高县基层医疗卫生机构标准化建设11个装配式项目空调采购采购需求

| 序号 | 采购品目名称 | 参考型号及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1匹壁挂空调 | 1.1匹壁挂空调； 2.产品类型：分体式挂机； 3.冷暖类型：变频冷暖； 4.能效等级：3级； 5.室内机噪音值db(A):≤41； 6.室外机噪音值dh(A):≤51； 7.制冷量（W):200-4210； 8.制冷功率（W）：90-1750； 9. 能效比：≥3.7； 10.循环风量：(m3/h）：≥580； 11.电源规格（V):220V； 12.保修情况：整机保修6年。 | 套 | 135 |
| 2 | 1.5匹壁挂空调 | 1.1.5匹壁挂空调； 2.产品类型：分体式挂机； 3.冷暖类型：变频冷暖； 4.能效等级：3级； 5.室内机噪音值db(A):≤42； 6.室外机噪音值dh(A):≤52； 7.制冷量（W):200-4400； 8.制冷功率（W）：75-1700； 9. 能效比：≥3.7； 10.循环风量：(m3/h）：≥650； 11.电源规格（V):220V； 12.保修情况：整机保修6年。 | 套 | 173 |
| 3 | 2匹壁挂空调 | 1.2匹壁挂空调； 2.产品类型：分体式挂机； 3.冷暖类型：变频冷暖； 4.能效等级：2级； 5.室内机噪音值db(A):≤45； 6.室外机噪音值dh(A):≤54； 7.制冷量（W):290-6600； 8.制冷功率（W）：170-2500； 9. 能效比：≥3.7； 10.循环风量：(m3/h）：≥850； 11.电源规格（V):220V； 12.保修情况：整机保修6年。 | 套 | 126 |
| 4 | 3匹立式空调 | 1.3匹立式空调； 2.产品类型：分体式柜机； 3.冷暖类型：变频冷暖； 4.能效等级：1级； 5.室内机噪音值db(A):≤47； 6.室外机噪音值dh(A):≤56； 7.制冷量（W):950-8700； 8.制冷功率（W）：350-3500； 9. 能效比：≥3.9； 10.循环风量：(m3/h）：≥1200； 11.电源规格（V):220V； 12.保修情况：整机保修6年。 | 套 | 21 |
| 5 | 辅材及安装费用 | 安装工程用的PVC排水管、电源线、加长铜管、打孔、外机支架、高空作业等相关辅材及安装费用 | 项 | 1 |
| 6 | 其他 | 运输及搬运 | 项 | 11 |