临高县第二中学标准化考点升级改造项目需求表

| 序号 | 设备名称 | 主要性能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、临高县第二中学英语听力广播系统（第2套） |
| 1 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：420mm 5.具备有灯环提示功能 | 1 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 |
| 3 | 分区扩展器 | 1.机柜式设计 2.内置≥10组功率分区，可扩展到300个分区；每组最大可控功率≥500W，总可控功率≥5000W； 3.带断电记忆功能，实现上电后恢复选通； 4.≥10组背景音乐功放和≥10组报警信号功放输入接口，实现任意数量（1～10台）功放的接入； 5.双色分区状态显示灯，指示音乐、寻呼或报警状态； 6.音乐分区播放控制功能，实现对任意分区的音乐播放； 7.本地及超远程（1km）分区寻呼功能； 8.内置两级优先功能的前置放大器，具有≥两路话筒输入、≥两路线路输入； 9.内置4音阶的钟声提示音。 | 1 | 台 |
| 4 | 纯后级功放机 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥1500W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 ★投标产品制造商需具备专业的售后服务能力，具有GB/T27922-2011要求《售后服务管理师》合格证书的专业技术人员不少于3人。（提供证书复印件加盖制造商公章） | 4 | 台 |
| 5 | 主备切换器(一备八) | 1.同时支持≥8路非平衡音频输入输出，≥8路功率信号输入输出。 2.实时功放状态检测，并且以不同的LED颜色指示。 3.设备可选择工作在单机或网络模式，默认为单机模式，网络模式优先，具备掉电模式记忆功能。 4.具有以太网联机接口，配置PC软件，可集成第3方系统，实现集中监管，分散控制。 5.主备功放切换时间小于0.2S，音源无间断切换。 6.功放通道切换能力最大支持100V,20A。 7.8个主功放通道可设置启用或关闭检测功能，通道设置立即生效，不必重启设备。 ★投标产品制造商具有符合GB/T 23794-2015标准的《企业信用等级认证证书》、中国工程建设推荐产品”、符合GB/T 31950-2015标准的《诚信管理体系认证证书》（提供第三方权威认证机构颁发的证书复印件加盖制造商公章）投标产品为“（提供第三方机构颁发的证书复印件及颁发机构官网查询结果截图加盖制造商公章） | 1 | 台 |
| 6 | 电源管理器 | 1.机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板； 2.≥16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA； 3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.支持≥16路电源插座依次间隔1秒打开； 5.有≥1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 | 1 | 台 |
| 7 | 壁挂喇叭 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X | 20 | 只 |
| 8 | 音频线 | 广播设备音频连接线 | 1 | 项 |
| 9 | 室外广播线 | 阻燃绝缘ZR-RVV广播信号电缆线2*2.5 | 800 | 米 |
| 10 | 室内广播线 | 阻燃绝缘ZR-RVV广播信号电缆线2*1.5 | 1500 | 米 |
| 11 | 室内广播线 | 阻燃绝缘ZR-RVV广播信号电缆线2*0.75 | 600 | 米 |
| 12 | PVC线管 | PVC线管线糟（含管夹、直通、波纹管、胶粒、自攻螺钉、防水胶布等） | 1500 | 项 |
| 13 | 安装费 | 广播线路布线、设备安装及调试费 | 1 | 项 |
| 二、临高县第二中学标准化考场增加 |
| （一）视频监控设备 |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 性能参数： 1.有效像素：200万； 2.传感器类型：1/3"ProgressiveScanCMOS； 3.最小照度：≤0.07Lux@(F1.2,AGC ON)； 4.镜头：2.8，水平视场角≥90°； 5.调整角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转0°~355°； 6.日夜转换模式：电子彩转黑； 7.视频压缩标准：H.264或MPEG4； 8.压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； 9.音频压缩标准：G.711、AAC或Mpeg LayerⅡ； 10.音频压缩码率：≥32Kbps； 11.最大图像尺寸：1920×1080； 12.图像设置：亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者IE浏览器可调； 13.存储功能：支持SD/SDHC卡≥32G； 14.智能报警：移动侦测,遮挡报警,存储器满,存储器错,网线断,IP地址冲突； 15.支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTMP,RTP/RTSP,PPPoE； 16.音频输入：≥1路； 17.音频输出：≥1路； 18.网络接口：1个RJ4510M/100M自适应以太网口； 19.报警输入：≥1路； 20.报警输出：≥1路； 21.防暴等级：不低于IK10； 22.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》2017版、能兼容接入符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》2007版的巡查系统； 23.提供产品检验报告复印件并加盖原厂公章或投标专用章。 （二）视音视编码算法软件： 1.视音频编解码标准符合ISO的标准； 2.应符合教育考试网上巡查系统视频标准2017版规范规定的H.264视频编码标准，图像分辨率应支持720p和1080P并可调。 3.应能根据需要扩展支持G.711和AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H.264的具体要求符合高级视频编码AVC标准；G.711的具体要求符合ITU-T G7.11标准；AAC的具体要求符合标准；Profram Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1（2000版本）的具体规定。 4.重要的实时图像和历史图像应在音视频编码算法中采取防篡改安全措施。 | 4 | 台 |
| 2 | 拾音器 | 1.有效拾音面积≥110平米； 2.灵敏度：-40dB，灵敏度可调； 3.频率响应：300Hz～8000Hz(±6dB)； 4.具有低噪声可变增益放大器、支持环境噪声抑制； 5.信噪比≥60dB； 6.最大承受音压≥120dB； 7.支持电源极性反接保护； 8.可直连网络摄像机音频输入接口； | 4 | 台 |
| 3 | 摄像机支架 | 网络高清半球摄像机壁装支架 | 4 | 支 |
| 4 | 电源适配器 | 12V2A摄像机电源适配器 | 4 | 个 |
| 5 | 线缆线材 | 五类4对非屏蔽电缆、网络模块、跳线、电缆接插头；RVV2*0.75电源线（采用集中供电）连接配件及PVC线管线槽等辅料，符合国标 | 4 | 套 |
| 6 | 安装费用 | 考场设备安装、视音频线路安装 | 4 | 项 |
| （二）英语听力广播（每间教室安装2套广播） |
| 1 | 壁挂喇叭 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X | 16 | 只 |
| 2 | 室内广播线 | 阻燃绝缘ZR-RVV广播信号电缆线2*1.5 | 300 | 米 |
| 3 | 室内广播线 | 阻燃绝缘ZR-RVV广播信号电缆线2*0.75 | 80 | 米 |
| 4 | PVC线管 | PVC线管、线糟、直接、弯头、管夹、胶粒、自攻螺钉、波纹管、防水胶布等 | 300 | 米 |
| 5 | 安装费 | 线路及广播喇叭安装调试费 | 4 | 间 |

注：以上建设项目合同履行期限：2022 年 6 月 3 日前必须发货到业主指定地点安装完成。